620076 г. Екатеринбург, пл. Жуковского, д. 8, оф. 15

тел. +7(343) 290-40-53,+7(343)36-11-329, факс+(343) 28-735-28

www.lesmetaltorg.ru, www.пилорама1.рф

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение

Центробежные вентиляторы ВР 140-40 выпускаются в разных схемах исполнения(схема 1 и 5)

Вентилятор с 5 схемой исполнения предполагает передачу крутящего момента с вала электродвигателя на вал рабочего колеса с помощью клиновых ремней, натянутых на шкивы.

Преимущества 5 схемы исполнения:

-повышенный ресурс электродвигателя за счет снижения нагрузки на вал электродвигателя;

-возможность регулировки производительности вентилятора и давления воздуха   согласно аэродинамических характеристик;

-при равной мощности двигателя обеспечивает повышенную производительность и давление воздуха.

Используется в сложных разветвленных системах аспирации при подключении к системе нескольких единиц оборудования; в производствах с необходимостью варьирования показателей давления воздуха и производительности вентилятора.

Вентилятор с 1 схемой исполнения предполагает размещение рабочего колеса вентилятора на валу электродвигателя.

Преимущества 1 схемы исполнения:

-малые габариты;

-простота эксплуатации;

-доступная цена.

Используется в цехах с неизменной мощностью производства.

Технические характеристики и цены Центробежных вентиляторов ВР 140-40:

| Вентиляторы ВР 140-40 | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса не более, кг | Вибро- изоляторы | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения мин-1 | Производи-тельность 103 х м3/час | Полное давление Па |  | Тип | Кол-во |  |
| № 2,5 исп. 1 | 5А80МА2 | 1,5 | 2820 | 0,73-1,4 | 1130-1040 | 23 | ДО38 | 4 | 15 235 |
|  | 5А80МВ2 | 2,2 | 2830 | 0,73-1,5 | 1130-860 | 24,5 | ДО38 | 4 | 15 950 |
| № 3,15 исп. 1 | 5А80МВ2 | 2,2 | 2830 | 1,53-2,8 | 1790-1650 | 36 | ДО38 | 4 | 15 345 |
|  | 5А90L2 | 3 | 2850 | 1,53-3,0 | 1790-1300 | 37 | ДО38 | 4 | 16 225 |
|  | АИР100S2 | 4,0 | 2850 | 1,53-3,3 | 1790-1150 | 38 | ДО38 | 4 | 17 490 |
| № 4 исп. 1 | АИР100S2 | 4,0 | 2850 | 2,5-4,9 | 2790-2700 | 54 | ДО39 | 4 | 20 000 |
|  | АИР100L2 | 5,5 | 2870 | 2,5-6,2 | 2790-1650 | 70,5 | ДО39 | 4 | 21 175 |
|  | АИР112М2 | 7,5 | 2885 | 2,5-8,1 | 2790-1350 | 85 | ДО39 | 4 | 22 000 |
| № 5 исп. 1 | АИР112М4 | 5,5 | 1450 | 2,2-5,0 | 1020-780 | 165 | ДО40 | 4 | 37 250 |
|  | АИР132S4 | 7,5 | 1450 | 2,2-6,3 | 1020-700 | 179 | ДО40 | 4 | 37 950 |
|  | АИР132М4 | 11 | 1450 | 2,2-7,0 | 1020-650 | 193 | ДО40 | 4 | 39 950 |
|  | АИР160S4 | 15 | 1450 | 2,2-7,9 | 1020-580 | 237 | ДО40 | 4 | 49 000 |
|  | АИР132S4 | 11 | 3000 | 9,5-10,7 | 2700-3200 | 197 | ДО40 | 4 | 45 000 |
| № 5 исп. 5 | АИР132М4 | 11 | 2575 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | 422 | ДО42 | 6 | 49 500 |
|  | АИР160S4 | 15 | 2575 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | 476 | ДО42 | 6 | 55 500 |
| № 6,3 исп. 1 | АИР132S4 | 7,5 | 1450 | 4,5-8,5 | 1600-1250 | 220 | ДО41 | 4 | 42 900 |
|  | АИР132М4 | 11 | 1450 | 5,7-9,4 | 1690-1450 | 245 | ДО41 | 4 | 44 495 |
|  | АИР160S4 | 15 | 1450 | 4,8-9,7 | 2300-1700 | 265 | ДО41 | 4 | 53 185 |
| № 6,3 исп. 5 | АИР132S4 | 7,5 | 1450 | 4,5-8,5 | 1600-1250 | 474 | ДО42 | 6 | 63 900 |
|  | АИР132М4 | 11 | 1615 | 6,3-10,5 | 2100-1800 | 492 | ДО42 | 6 | 67 100 |
|  | АИР160S4 | 15 | 1810 | 7,0-11,0 | 2600-2300 | 541 | ДО42 | 6 | 76 450 |
|  | АИР160M4 | 18,5 | 2040 | 8,0-10,4 | 3300-3100 | 582 | ДО42 | 6 | 87 500 |
|  | АИР160S4 | 22 | 2040 | 8,0-13,2 | 3300-2900 | 566 | ДО42 | 6 | 96 600 |
| № 8 исп. 1 | АИР160M4 | 18,5 | 1450 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | 427 | ДО43 | 4 | 67 100 |
|  | АИР180S4 | 22 | 1460 | 8-18 | 2600-2000 | 455 | ДО43 | 4 | 71 390 |
|  | АИР180M4 | 30 | 1460 | 8-21 | 2600-1750 | 475 | ДО43 | 4 | 77 550 |
|  | АИР200М4 | 37 | 1470 | 8-25 | 2600-1500 | 530 | ДО43 | 4 | 84 150 |
| № 8 исп. 5 | АИР160M4 | 18,5 | 1450 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | 715 | ДО43 | 6 | 109 480 |
|  | АИР180S4 | 22 | 1615 | 8,7-14,0 | 3200-2900 | 729 | ДО43 | 6 | 117 480 |
|  | АИР180M4 | 30 | 1810 | 10,0-15,5 | 4000-3600 | 758 | ДО43 | 6 | 129 800 |
|  | АИР200M4 | 37 | 1810 | 10,0-20,0 | 4000-3400 | 844 | ДО43 | 6 | 154 550 |
|  | АИР200L4 | 45 | 1810 | 10,0-25,0 | 4000-2900 | 884 | ДО43 | 6 | 165 990 |